神奇的机器人

第八册     王蒙

教学背景：

语文：课文介绍了机器人在各种方面的广泛运用，同时使学生体验到科技进步与我们的生活息息相关。

科技：智能机器人的工作原理（机器人的自动化控制系统）

智能机器人的作用（协助或取代人类工作）。

教学目标：

- 通过资料和图示解读，使学生了解智能机器人的基本工作原理。

- 通过交流和补充，使学生体验和感悟机器人的作用巨大，与我们的生活息息相关。

- 通过观看机器人视频和学校机器人的实物演示，激发学生对机器人的兴趣，播种从小热爱科技的思想。

教学准备：

智能机器人的资料、学校老师机器人展示、视频、课本。

教学过程：

活动一：当代机器人的大展示。

1）观看机器人的视频。

2）演示学校吴老师的机器人。

3）交流学生了解的机器人的用途。

活动二：了解机器人的工作原理。

- 搜集阅读机器人工作原理的资料。

- 交流机器人基本的工作原理。

（器人一般由执行机构、驱动装置、检测装置和控制系统和复杂机械等组成。）

活动三：未来机器人展望。

- 学生想象理想中的未来机器人。

- 简单说说想象中机器人如何完成工作。

- 动手画一画你理想中的机器人。

4）展示学生绘画的机器人。

学习准备:

- 朗读或者默读课文《奇妙的国际互联网》。

- 引导学生讨论归纳需要拓展的知识。

3、布置学生需要准备的工作，收集资料或者实物。

参考资料：

机器人的历史并不算长，1959年美国英格伯格和德沃尔制造出世界上第一台工业机器人，机器人的历史才真正开始。

机器人是自动执行工作的机器装置。它既可以接受人类指挥，又可以运行预先编排的程序，也可以根据以人工智能技术制定的原则纲领行动。它的任务是协助或取代人类工作的工作，例如生产业、建筑业，或是危险的工作。

分类：

家务型机器人

操作型机器人

程控型机器人

示教再现型机器人

数控型机器人

感觉控制型机器人

适应控制型机器人

学习控制型机器人

智能机器人

搜救类机器人

在机器的心脏部分，都有一些电子部件—微处理器。正是这些微处理器控制着机器的手臂。在微处理器的内部是一个很小的晶片—芯片，里面布满了线路。它们极其微小，在其中穿梭奔突的电子全部按设定的指令有序流动着，像计划好了一样。

20年前，电路可以用来控制，比方说电子管（是一种最早期的电信号放大器件），来自动完成各种事情，但它只有一个缺点，那便是当它需要用来组成一台计算机时，便显得过于庞大笨重。这样真空管就被小小的晶体管所替代，晶体管也可以自动开关。今天，若干这样的开关可以集成在最小的空间里，就在这些芯片上。这些小晶片是由硅制成的，电子元件已经被蒸制在上面了。芯片边上有导线，以便电子能够进出，于是芯片被加工成了集成电路。

器人一般由执行机构、驱动装置、检测装置和控制系统和复杂机械等组成。

执行机构

即机器人本体，其臂部一般采用空间开链连杆机构，其中的运动副（转动副或移动副）常称为关节，关节个数通常即为机器人的自由度数。根据关节配置型式和运动坐标形式的不同，机器人执行机构可分为直角坐标式、圆柱坐标式、极坐标式和关节坐标式等类型。出于拟人化的考虑，常将机器人本体的有关部位分别称为基座、腰部、臂部、腕部、手部（夹持器或末端执行器）和行走部（对于移动机器人）等。

驱动装置

是驱使执行机构运动的机构，按照控制系统发出的指令信号，借助于动力元件使机器人进行动作。它输入的是电信号，输出的是线、角位移量。机器人使用的驱动装置主要是电力驱动装置，如步进电机、伺服电机等，此外也有采用液压、气动等驱动装置。

检测装置的作用

是实时检测机器人的运动及工作情况，根据需要反馈给控制系统，与设定信息进行比较后，对执行机构进行调整，以保证机器人的动作符合预定的要求。作为检测装置的传感器大致可以分为两类：一类是内部信息传感器，用于检测机器人各部分的内部状况，如各关节的位置、速度、加速度等，并将所测得的信息作为反馈信号送至控制器，形成闭环控制。一类是外部信息传感器，用于获取有关机器人的作业对象及外界环境等方面的信息，以使机器人的动作能适应外界情况的变化，使之达到更高层次的自动化，甚至使机器人具有某种“感觉”，向智能化发展，例如视觉、声觉等外部传感器给出工作对象、工作环境的有关信息，利用这些信息构成一个大的反馈回路，从而将大大提高机器人的工作精度。

控制系统有两种方式

一种是集中式控制，即机器人的全部控制由一台微型计算机完成。另一种是分散（级）式控制，即采用多台微机来分担机器人的控制，如当采用上、下两级微机共同完成机器人的控制时，主机常用于负责系统的管理、通讯、运动学和动力学计算，并向下级微机发送指令信息；作为下级从机，各关节分别对应一个CPU，进行插补运算和伺服控制处理，实现给定的运动，并向主机反馈信息。根据作业任务要求的不同，机器人的控制方式又可分为点位控制、连续轨迹控制和力（力矩）控制。

索尼公司QRIO机器人

索尼公司AIBO机器人

本田公司ASIMO机器人

日本智能机器人：

http://v.163.com/video/2011/11/6/N/V7HFU5G6N.html#sd=V7HFU5G6N&ld=V68F91IG1&nvp=v.163.com/video/2011/11/6/N/V7HFU5G6N

中国机器人比赛：http://v.hinews.cn/page-11052.html